| 國立西螺農工 基本電學 第二章 電阻 |
| --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

◎ 選擇題，共20題，每題5分

( B ) 1.	均勻導線的截面積與其電阻值之關係為　 (A) 正比   (B) 反比   (C) 無關   (D) 平方反比

( C ) 2.	有一A導線其截面積為20mm2、長100公尺，若其電阻係數為1.5 ×10-10(-m)，則電阻值為   (A) 6 ×10-3   (B) 1.5 ×10-3 (C) 0.75 ×10-3   (D) 0.375 ×10-3

◆詳解：R2＝1.5 × 10-10＝0.75 × 10-3

( D ) 3.	承上題，有另一B導體其長、寬均為A導體的兩倍，則B導體的電阻變為　 (A) 3×10-3   (B) 1.5×10-3   (C) 0.75×10-3   (D) 0.375×10-3

◆詳解：R2＝＝0.5R1＝0.5(0.75×10-3＝0.375×10-3

( A ) 4.	均勻導線將長度加倍，直徑減半，則該導線的電阻值為原來的幾倍？　 (A) 8   (B)    (C) 4   (D)

◆詳解：R2＝＝8R1

( B ) 5.	下列何者導電最佳？   (A) 金   (B) 銀   (C) 銅   (D) 鋁

( D ) 6.	以色碼來表示電阻值的電阻，通常為　 (A) 水泥電阻   (B) 線繞電阻   (C) 金屬膜電阻   (D) 碳膜電阻

( B ) 7.	A、B兩導體以相同材料製成，導體A的截面積為B的兩倍，導體A的長度為B的一半，若A的電阻為5，則導體B的電阻為　 (A) 10   (B) 20    (C) 40   (D) 80

◆詳解：R2＝＝4R1＝4 ( 5＝20

( C ) 8.	使1公克的水溫度升高1，需電能多少焦耳？　 (A) 1   (B) 0.24   (C) 4.2   (D) 3.6×106

( C ) 9.	某電阻色碼為棕、黑、紅、銀，則該電阻器可能之最高電阻值為　 (A) 900    (B) 1000    (C) 1100    (D) 1200

◆詳解：棕、黑、紅、銀＝10 ( 102 10%，
最大值為：1000＋(1000 ( 0.1)＝1100

( A )10.	金屬導體因為溫度升高，而使電阻增大，絕緣體若因溫度超過限度，溫升將使絕緣電阻值   (A) 急降   (B) 急升   (C) 稍降   (D) 稍升

( D )11.	以硫化鎘Cds作成的特殊電阻元件是？　 (A) 熱敏電阻   (B) 壓敏電阻   (C) 水泥電阻   (D) 光敏電阻

( C )12.	有關電阻的規格，下列那一項是最不需要的？　 (A) 電阻值   (B) 額定功率   (C) 廠牌   (D) 誤差值

( C )13.	有一電動機內部銅線繞阻，20測得電阻為10，運轉一段時間後，電阻變成12，求此時線圈之溫度上升了幾？　 (A) 70.9   (B) 60.9   (C) 50.9   (D) 40.9

◆詳解：應用(2-7)公式，
＝＝，
解得t2＝70.9，故溫升為：70.9－20=50.9

( B )14.	設電鍋的電阻為5，通以10A之電流，試問電鍋每秒產生之熱量為何？　 (A) 50卡   (B) 120卡   (C) 250卡   (D) 500卡

◆詳解：H＝0.24 I2Rt，
＝0.24(102×5 ×1＝120 卡

( D )15.	某電線若其線徑由3.2mm降為1.6mm，長度不變，則其電阻值應為原來的　 (A) 1/4倍   (B) 1/2倍   (C) 2倍   (D) 4倍

◆詳解：R2＝＝4R1

( A )16.	一色碼電阻為1005%，則其範圍值在　 (A) 95～105   (B) 90～110   (C) 99～101   (D) 99～100.5  之間

( D )17.	某導體在100時之電阻為15，在20時之電阻為5，則該導體在20時的電阻為溫度係數為　 (A) 0.25   (B) 0.05   (C) 0.005   (D) 0.025

◆詳解：＝   ∴T0＝20，
＝＝＝0.025

( A )18.	某電阻色碼之電阻範圍為950至1050之間，則其色環依序為　 (A) 棕黑紅金   (B) 白綠黑金   (C) 棕黑黑銀   (D) 棕黑黑白

◆詳解：(950+1050)/2=1000，得其值為100050，或10005%，
故其色碼為：棕黑紅金

( D )19.	有一電燈泡的鎢絲，在室溫20時之電阻為10，通電其電阻值變為100，求此時燈絲溫度為多少？（已知鎢絲的絕對溫度－202）　 (A) 101   (B) 202   (C) 1018   (D) 2018

◆詳解：應用公式，
＝＝，
解得 t2＝2018

( C )20.	某電阻器之電阻標示為10G，若將之換算為m，應為多少？　 (A) 10-6m   (B) 10-5m    (C) 1013m   (D) 1012m

◆詳解：10G＝10 ( 109＝1010 ( 103 m＝1013m