| 國立西螺農工 基本電學 第八章 交流電 |
| --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

◎ 選擇題，共20題，每題0分

(    ) 1.	設 v ( t ) (100sin ( 314 t + 60( )、i ( t ) ( 10sin ( 314 t + 60( )，則 v 與 i 的相位關係為：
 (A) v、i 同相   (B) i超前 v 90(   (C) v 超前 i 180(   (D) i 超前 v 180(

(    ) 2.	下列何者不是高壓輸電的優點：   (A) 減少電壓降落   (B) 減少線路損失   (C) 節省導線成本   (D) 節省絕緣保護設備

(    ) 3.	有一2極正弦波發電機，當線圈轉速達1800rpm，則此發電機輸出頻率為若干Hz？   (A) 30   (B) 50   (C) 60   (D) 120

(    ) 4.	台電供電頻率為60Hz，則交流電之波長約為
 (A) 60　 (B) 600　 (C) 3489　 (D) 5×10 6公尺

(    ) 5.	一般直流電表所測得的是？　 (A) 有效值   (B) 平均值   (C) 最大值   (D) 瞬間值

(    ) 6.	設 = 4 ( j 3、 = 3 ( j 4，求  ×  =？   (A)  j 25   (B) ( j 25   (C)  ( j 1   (D)  ( j 10

(    ) 7.	圖中，設i 1 ( t ) 6sin377 t 安培， i 2 ( t ) 8sin ( 377 t 90( )安培，則電流表之讀值為多少安培？
 (A) 10　 (B) 10　 (C) 14　 (D) 14

(    ) 8.	電壓函數 v ( t ) 100sin ( 377 t 30( )伏特，當 t 0秒時之瞬間電壓值為多少伏特？
 (A) 0　 (B) 50　 (C) 100　 (D) 50

(    ) 9.	設 = 3 + j 1，求  ×  * =？   (A) 9   (B)  j 9   (C) 10   (D)  j 10

(    )10.	一個完整的正弦波一定擁有？   (A) 360(電工角度   (B) 180(電工角度   (C) 360(機械角度   (D) 180(機械角度

(    )11.	某廣播電台之頻率為600kHz，波速為3×10 8米/秒，其波長為
 (A) 200米   (B) 300米   (C) 400米   (D) 500米

(    )12.	已知某一信號的週期是0.002秒，其頻率為：
 (A) 500　 (B) 1000　 (C) 1500   (D) 2000 Hz

(    )13.	圖所示其電壓平均值 E a v 為
 (A) E a v  0.75伏   (B) E a v  1.5伏 　 (C) E a v 2.5伏   (D) E a v  3伏

(    )14.	續上題，有效值 E r m s 為   (A) E r m s 1.9伏   (B) E r m s 2.1伏   (C) E r m s 3.2伏   (D) E r m s 4.6伏

(    )15.	電力系統中，介於一次和二次變電所之間的輸電線路？   (A) 一次輸電線路   (B) 二次輸電線路   (C) 超高壓輸電線路   (D) 一次配電線路

(    )16.	有一向量的極座標為6∠60(，則其直角座標為：
 (A) (3 + j 3   (B) 3 + j 3   (C) 3 ( j 3   (D) (3 ( j 3

(    )17.	將最大值為100V的正弦波、方波及三角波三種，分別加於110V / 100W的白熾燈泡，何者最亮？
 (A) 方波   (B) 正弦波   (C) 三角波   (D) 一樣

(    )18.	若 v 1 ( t ) 141.4sin ( 377 t 37( )， v 2 ( t ) 141.4sin ( 377 t 53( )，則 v 1 ( t ) v 2 ( t ) ？V
 (A) 282.8sin ( 377 t 90( )　 (B) 282.8sin ( 377 t 37( )　 (C) 280sin ( 377 t 45( )　 (D) 141.4sin ( 377 t 16( )

(    )19.	有GSM手機頻率為900MHz，則該頻率之週期及波長分別為：
 (A) 1.1×10 3秒，公尺   (B) 1.1×10 9秒，公尺　 (C) 1.1×10 3秒，×10 6公尺   (D) 1.1×10 9秒，×10 6公尺

(    )20.	有一電壓方程式 v ( t ) (100sin ( 377 t + 30( )，則電壓的峰對峰值V P P為：
 (A) 100   (B) 200   (C) 141.4   (D) 282.8