| 國立西螺農工 電子學 第四章 BJT特性 |
| --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

(    ) 1.	BJT電晶體是屬於
 (A) 單載子元件　 (B) 雙載子元件　 (C) 載子種類數，視材料而定　 (D) 以上皆非

(    ) 2.	在工作區的電晶體基-集間有電流流通是因
 (A) 擴散作用　 (B) 擴散作用及基-集間逆向偏壓　 (C) 基-集極間逆向偏壓　 (D) 基-射極間順向偏壓

(    ) 3.	有關電晶體的結構與特性，下列敘述何者錯誤
 (A) 集極接合面大於射極接合面　 (B) 含雜質比例是射極多於集極　 (C) 崩潰電壓，集極接合面高於射極接合面　 (D) PNP電晶體的射極內電子為多數載子

(    ) 4.	在固定偏壓電路中，當工作溫度上升時，電晶體的工作點會往
 (A) 飽和區移動　 (B) 活動區移動　 (C) 截止區移動　 (D) 根本均不會移動

(    ) 5.	大功率電晶體往往疏忽考慮逆向電流ICO，是由於
 (A) 熱功率消耗大　 (B) 較大的α值　 (C) 有較大的射極電阻　 (D) IB>>ICO

(    ) 6.	ICEO是指
 (A) CE組態，IB=0時的集極電流　 (B) CB組態，IB=0時的集極電流　 (C) CC組態，IB=0時的集極電流　 (D) ICBO

(    ) 7.	設流入電晶體的電流為正，則NPN雙極電晶體的直流成分中，何者為負值
 (A) IB　 (B) IC　 (C) IE　 (D) 以上皆可

(    ) 8.	BJT在活動區使用時，基-集極接合面之空乏區較射極接合面為
 (A) 大　 (B) 小　 (C) 相同　 (D) 不一定

(    ) 9.	依JIS的規定，電晶體的編號分為五段標示，如，第三段所代表的意義是
 (A) 半導體類別　 (B) 用途和極性　 (C) 半導體之代號　 (D) 表示改良順序

(    )10.	設一電體之α=0.995，基極電流IB=0.04mA，集極電IC=4.0mA，則此電晶體工作在何區
 (A) 活性區（作用區）　 (B) 飽和區　 (C) 截止區　 (D) 以上皆有可能

(    )11.	在一共射極電晶體電路中，射極電流為5mA，基極電流為0.1mA，則此電路之電流增益為　
 (A) 500　 (B) 50　 (C) 51　 (D) 49

(    )12.	若電晶體之α值為0.99，則其β值應為　
 (A) 79　 (B) 86　 (C) 91　 (D) 99

(    )13.	共射極接法之電晶體的α由0.95變至0.958，則β值由
 (A) 19增至23　 (B) 25增至46　 (C) 30增至58　 (D) 45增至72

(    )14.	某一電晶體之射極電流由2mA，改變為2.3mA時，集極電流由1.95mA改變為2.19mA，則此電晶體之α值為
 (A) 1.25　 (B) 1.00　 (C) 0.9　 (D) 0.8

(    )15.	某電晶體之ICBO為2μA及β值為50，則其ICEO應為
 (A) 50μA　 (B) 80μA　 (C) 100μA　 (D) 120μA

(    )16.	圖  之三用電表測量一NPN電晶體之好壞，電表置於R檔，且該NPN電晶體具有射極、基極、集極三腳，則下列何者為正常之現象
 (A) 黑棒接E極且紅棒接B極時不導通，反接為不導通　 (B) 黑棒接C極且紅棒接B極時導通，反接為導通　 (C) 黑棒接C極且紅棒接E極時導通，反接為導通　 (D) 黑棒接C極且紅棒接B極時不導通，反接為導通

(    )17.	電晶體當作線性增量放大時主要是工作在
 (A) 工作區　 (B) 截止區　 (C) 飽和區　 (D) 反向模式

(    )18.	雙極性接面電晶體作為開關使用，當開關（ON）狀態時，則此電晶體工作於輸出特性曲線的：
 (A) 截止區　 (B) 作用區　 (C) 負電阻區　 (D) 飽和區

(    )19.	某電晶體由實驗得知IB=25微安培（μA），IC=3毫安培（mA），VCE=10伏特，則此電晶體的α值應為
 (A) 0.92　 (B) 0.964　 (C) 0.985　 (D) 0.992

(    )20.	電晶體之基極電流（IB）由10μA增至110μA時，集極電流（IC）由1mA增至6mA，此電晶體之電流放大因數β為
 (A) 20　 (B) 24　 (C) 50　 (D) 60